## Slide 1: Функциональные роли компьютеров в сети

## Slide 2: Вычислительная сеть
Многослойная модель сети
Вычислительная сеть - это многослойный комплекс взаимосвязанных и согласованно функционирующих программных и аппаратных компонентов: компьютеров, коммуникационного оборудования, операционных систем, сетевых приложений.
Элементы сети:
компьютеры ;
коммуникационное оборудование ;
операционные системы;
сетевые приложения.

## Slide 3: Функциональные роли компьютеров в сети
Компьютер, занимающийся исключительно обслуживанием запросов других компьютеров, играет роль выделенного сервера сети.

## Slide 4: Функциональные роли компьютеров в сети
Компьютер, обращающийся с запросами к ресурсам другой машины, играет роль узла-клиента.

## Slide 5: Функциональные роли компьютеров в сети
Компьютер, совмещающий функции клиента и сервера, является одноранговым узлом.

## Slide 6: Три схемы построения сети
сеть на основе одноранговых узлов - одноранговая сеть ;
сеть на основе клиентов и серверов - сеть с выделенными серверами ;
сеть, включающая узлы всех типов - гибридная сеть .

## Slide 7: Одноранговые сети
Все компьютеры равны в возможностях доступа к ресурсам друг друга.
  LANtastic
  Personal Ware
  Windows for Workgroups
  Windows NT Workstation
  Windows 95/98.
Одноранговая сеть (здесь словом "Коммун." обозначены коммуникационные средства).

## Slide 8: Сети с выделенным сервером
Используются специальные варианты сетевых ОС, которые оптимизированы для работы в роли серверов и называются серверными ОС. Пользовательские компьютеры в таких сетях работают под управлением клиентских ОС.
LANtastic
  Personal Ware
  Windows for Workgroups
  Windows NT Workstation
  Windows 95/98.

## Slide 9: Гибридная сеть

## Slide 10: Многоуровневый подход.
Модель OSI

## Slide 11: Многоуровневый подход
Декомпозиция- разбиение одной задачи на несколько задач-модулей
Декомпозиция состоит в:
  четком определении функций каждого модуля
  порядка их взаимодействия
Пример декомпозиции задачи.

## Slide 12: Многоуровневый подход
Многоуровневый подход — создание иерархии задач.
Иерархическая декомпозиция задачи предполагает четкое определение функции каждого уровня и интерфейсов между уровнями.
В результате иерархической декомпозиции достигается относительная независимость уровней, а значит, возможность их автономной разработки и модификации.

## Slide 13: Декомпозиция
Декомпозиция задачи связывания произвольной пары узлов на более частные задачи связывания пар соседних узлов.

## Slide 14: Стек протоколов
Формализованные правила, определяющие последовательность и формат сообщений, которыми обмениваются сетевые компоненты, лежащие на одном уровне, но в разных узлах, называются протоколом.
Модули, реализующие протоколы соседних уровней и находящиеся в одном узле, также взаимодействуют друг с другом в соответствии с четко определенными правилами называемыми интерфейсом.
Иерархически организованный набор протоколов, достаточный для организации взаимодействия узлов в сети, называется стеком коммуникационных протоколов .

## Slide 15
Взаимодействие двух узлов.
Пример многоуровневого взаимодействия предприятий.

## Slide 16: Модель OSI
Модель взаимодействия открытых систем ( Open System Interconnection, OSI ) определяет различные уровни взаимодействия систем в сетях с коммутацией пакетов, дает им стандартные имена и указывает, какие функции должен выполнять каждый уровень.
Была разработана на основании большого опыта, полученного при создании глобальных сетей, в 70-е годы.

## Slide 17: Модель OSI
Средства взаимодействия делятся на семь уровней:
  прикладной
  Представительный
  Сеансовый
  транспортный
  Сетевой
  Канальный
  физический.
Каждый уровень имеет дело с определенным аспектом взаимодействия сетевых устройств.

## Slide 18
Вложенность сообщений различных уровней.

## Slide 19: Физический уровень
передача битов по физическим каналам ;
формирование электрических сигналов ;
кодирование информации;
синхронизация ;
модуляция.

## Slide 20: Канальный уровень
Надежная доставка пакета:
Между двумя соседними станциями в сети с произвольной топологией.
Между любыми станциями в сети с типовой топологией:
  проверка доступности разделяемой среды;
  выделение кадров из потока данных, поступающих по сети; формирование кадров при отправке данных;
  подсчет и проверка контрольной суммы.

## Slide 21: Сетевой уровень
Доставка пакета:
между любыми двумя узлами сети с произвольной топологией;
между любыми двумя сетями в составной сети ;
сеть — совокупность компьютеров, использующих для обмена данными единую сетевую технологию;
маршрут — последовательность прохождения пакетом маршрутизаторов в составной сети .

## Slide 22
Пример составной сети

## Slide 23: Транспортный уровень
Транспортный уровень — обеспечение доставки информации с требуемым качеством между любыми узлами сети:
разбивка сообщения сеансового уровня на пакеты, их нумерация ;
буферизация принимаемых пакетов ;
упорядочивание прибывающих пакетов ;
адресация прикладных процессов ;
управление потоком.

## Slide 24: Сеансовый уровень
Сеансовый уровень — управление диалогом объектов прикладного уровня:
установление способа обмена сообщениями ( дуплексный или полудуплексный );
синхронизация обмена сообщениями;
организация " контрольных точек " диалога.

## Slide 25: Представительный уровень
Согласовывает представление (синтаксис) данных при взаимодействии двух прикладных процессов:
преобразование данных из внешнего формата во внутренний;
шифрование и расшифровка данных.

## Slide 26: Прикладной уровень
Прикладной уровень — набор всех сетевых сервисов, которые предоставляет система конечному пользователю:
идентификация, проверка прав доступа;
принт- и файл-сервис, почта, удаленный доступ...

## Slide 27: Сетезависимые и сетенезависимые уровни

## Slide 28: Соответствие устройств уровням модели OSI

## Slide 29: Стандартизация протоколов
Наиболее популярны следующие стеки коммуникационных протоколов:
TCP/IP
IPX/SPX
NetBIOS/SMB
DECnet
SNA
OSI

## Slide 30: Соответствие популярных стеков протоколов модели OSI

## Slide 31: Требования к компьютерным сетям. Производительность
Основные характеристики производительности сети:
время реакции
скорость передачи трафика
пропускная способность
задержка передачи и вариация задержки передачи

## Slide 32: Требования к компьютерным сетям. Надежность и безопасность
Для сравнительно простых технических устройств используются такие показатели надежности, как:
среднее время наработки на отказ
вероятность отказа
интенсивность отказов